# SISTEMA ELECTRÓNICO DE MEDICION DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USOS RESIDENCIAL E INDUSTRIAL CON TRANSMISION DE DATOS VIA REMOTA POR LINEA TELEFONICA E INFRARROJA Y SOFTWARE DE FACCTURACION Y GENERACION DE REPORTES ESTADISTICOS.

SISTEMA ELECTRONICO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA CON TRANMISION REMOTA DE DATOS

# Campo técnico

Esta invención esta orientada a trabajar en el sector eléctrico, mas específicamente en la medición y facturación de energía eléctrica para usos residencial e industrial.

# Descripción de la invención

## Solución al problema

La solución a los problemas que se presentan actualmente es la de mudarse a un sistema que brinde tanto al usuario como a la empresa de energía mayor seguridad y confianza en la medición y toma de lecturas de consumos de energía.

La inexactitud y obsolescencia en la medición se vería solucionada con equipos de medición nueva y de última tecnología, totalmente electrónica y digitales que eliminarían las partes mecánicas y magnéticas presente en la medición de energía. La seguridad aumentaría de modo que serian medidores inalterables y generarían informes de posible manipulación que se realice por parte de personal no calificado.

La toma de lecturas no dejaría espacio a error humano ya que se realizaría de forma remota por comunicación entre el software central de descargas y el equipo medidor de energía.

## Ventajas o diferencias de nuestra invención

El sistema electrónico de medición de energía presenta ventajas que lo hacen ideal y confiable.

### Características y novedades en que se basa nuestra invención

Características

- Sistema electrónico de medición.

- Medición de señal de corriente por medio de transformadores de corriente.

- Proceso de cálculo de potencia y energía con señales digitales.

- Corrección del factor de potencia por la señal de corriente.

- Excelente precisión en la medición de energía.

- Toma de lecturas por vía remota utilizando MODEM telefónico.

- Medición de energía detallada por horas del día.

- Registro de interrupciones de energía.

- Software de descarga de datos.

- Software de análisis de datos para generar datos estadísticos de interrupción de energía, duración de estas interrupciones, consumos de energía por hora y clasificación de las horas del día de mayor consumo.

### Descripción de la invención

El sistema electrónico de medición de energía está conformado por un equipo medidor de energía eléctrica para  los diferentes sectores eléctricos (residencial, microempresas e industrial), un equipo concentrador de registros que almacenará los datos, (consumos por hora e interrupciones del servicio eléctrico), de medidores conectados en él con capacidad máxima de 256 equipos y con la función de transmitir estos datos por línea telefónica utilizando un MODEM a un software central encargado de descargar estos datos, tabularlos y analizarlos para generar la facturación del consumo de energía y los datos de interrupciones, duración de estas, y horas de mayor consumo del día para cada uno de los usuarios.